## Slide 1: 6-осевой робот-манипулятор с компьютерным зрением
Авторы: Котенкова Анастасия, Зарипов Алексей, Гатауллин Мансур
Руководитель: Трофимов Александр Артемович
МБУДО «Городской центр детского технического творчества им. В.П. Чкалова» г. Казани

## Slide 2: О проекте
Мы выбрали этот проект, так как в последнее время начала активно развиваться сфера промышленной робототехники. Настоящие промышленные роботы, даже обучающие, очень дорогие, по этой причине мы решили создать своего промышленного робота.
Это второй год разработки робота. В этом году мы сосредоточились на разработке сенсоров робота, а точнее, заставили робота видеть и распознавать предметы.

## Slide 3: Ретроспектива
или как это было

## Slide 4: Конструкция робота
Мы немного поработали над конструкцией робота:
  Мы программно перенесли зоны расположения элементов.
  Убрали беспаечную плату, заменив ее разъемами для присоединения модулей.
  Но самое главное – мы перешли на компьютерное зрение используя Raspberry Pi с камерой вместо датчика GY-31.

## Slide 5: Сервоприводы Dynamixel AX-12A
Они обладают следующими характеристиками:
  Измерения угла поворота с точностью 0.29 градуса.
  Сила 1,5Нм
  Питание от 12 вольт
  Управление по Half-Duplex UART (UART на одном проводе)
  Имеется обратная связь, выдающая скорость и угол поворота, нагрузку, температуру, напряжение питания.
Обратная связь позволяет узнать актуальное положение сервоприводов в любой нужный нам момент, что облегчает разработку анимаций робота.

## Slide 6: Интерфейсы робота
В прошлом году использовались два интерфейса:
  UART1 – для управления сервоприводами
  UART2 – для расширений робота
Сейчас робот использует 4 интерфейса:
  UART0 – для связи с Raspberry Pi
  UART1 – для управления сервоприводами
  UART2 – для расширений робота
  UART3 – для управления роботом по Bluetooth
  I2C используется для вывода информации на экран
Также к роботу присоединена панель управления, хоть она и не работает в данный момент полностью.

## Slide 7: Программный код
Arduino IDE достаточно проста, но в то же время она сильно урезана по функционалу и удобству, по этому мы перешли на VS Code с расширением PlatformIO IDE.
VS Code – мощный инструмент разработки от Microsoft, это сильно облегченная и кроссплатформенная Visual Studio, которая имеет полный функционал «старшего брата» благодаря расширениям.
PlatformIO IDE – платформа для создания проектов на микроконтроллерах разных типов, в том числе под фреймворком Arduino. Теперь тут нет «.ino» файлов, весь код рассован в «.h» и «.cpp» файлы, как будто фреймворк Arduino – просто библиотека.
Мы улучшили код, отвечающий за управление сервоприводами и связью с внешней средой.

## Slide 8: Компьютерное зрение
или как мы учили python

## Slide 9: GY-31
В прошлом году для определения цвета объекта мы использовали модуль GY-31, который представляет из себя камеру всего на несколько пикселей и простую схему обработки изображения с нее, выдавая на выходе 3 параметра цвета, а именно: интенсивности красного, зеленого и синего цветов.
Датчик GY-31 очень сильно зависит от освещения и правильного угла попадания света с подсветки.
Также этот датчик не способен распознавать форму предмета и уж тем более штрих и QR коды.

## Slide 10: Raspberry Pi
Raspberry Pi – одноплатный микрокомпьютер, который позволяет делать почти все те же вещи, что и большой системный блок, только, естественно, медленнее.
На Raspberry Pi есть пины GPIO, которые позволяют управлять периферийными устройствами напрямую без дополнительных переходников. Можно как просто помигать светодиодом, так и подключить различные цифровые датчики без дополнительных переходников и микроконтроллеров. Однако мы не использовали эту возможность RPi, от нее мы взяли возможность присоединения камеры и быстрой обработки изображения с нее.

## Slide 11: OpenCV и Pyzbar
OpenCV – мощная библиотека с открытым исходным кодом для работы с компьютерным зрением. Она позволяет работать с изображением, определять простые формы, если использовать ее поверхностно. С ее помощью можно тренировать нейронные сети для определения сложных образов любого рода.
Pyzbar тоже является библиотекой для распознавания образов для языка python, однако она строго ориентирована на распознавание штрих и QR кодов.
Обе эти библиотеки работают в симбиозе в нашем проекте для определения цвета, формы объектов, так же QR и штрих кодов на них.

## Slide 12: Программа для распознавания
Программа для распознавания написана на языке python, который является для нас совершенно новым языком программирования. Он не похож на c++, который мы изучали при программировании Arduino. Для нас также была новой операционная система Raspbian и мы изучали как можно взаимодействовать с ней.
Мы разработали простую систему команд для общения RPi с Arduino по UART.

## Slide 13: Что будет дальше
или обратная кинематика

## Slide 14: IKPy
Raspberry Pi – очень мощное устройство. Программирование на python и использование множества библиотек позволяет делать по настоящему трудные вещи.
Мы нашли библиотеку для расчёта обратной кинематики под названием IKPy и уже начали ее изучать.

## Slide 15: Спасибо за внимание