## Slide 1: 6-осевой робот-манипулятор с компьютерным зрением
Авторы: Котенкова Анастасия, Зарипов Алексей, Гатауллин Мансур
Руководитель: Трофимов Александр Артемович
МБУДО «Городской центр детского технического творчества им. В.П. Чкалова» г. Казани

## Slide 2: О проекте
Мы выбрали этот проект, так как в последнее время начала активно развиваться сфера промышленной робототехники. Настоящие промышленные роботы, даже обучающие, очень дорогие, по этой причине мы решили создать своего промышленного робота.
Наверно еще не было команды, которая второй год подряд заявляется с одним и тем же проектом, но тут надо пояснить…
Хоть основа робота осталась прежней, многое изменилось. Был заново написан код и основной задачей было изучение компьютерного зрения.

## Slide 3: Ретроспектива
или как это было

## Slide 4: Конструкция робота
Мы немного поработали над конструкцией робота:
  Мы программно перенесли зоны расположения элементов.
  Убрали беспаечную плату, заменив ее разъемами для присоединения модулей.
  Но самое главное – мы перешли на компьютерное зрение используя Raspberry Pi с камерой вместо датчика GY-31.

## Slide 5: Сервоприводы Dynamixel AX-12A
Они обладают следующими характеристиками:
  Измерения угла поворота с точностью 0.29 градуса.
  Сила 1,5Нм
  Питание от 12 вольт
  Управление по Half-Duplex UART (UART на одном проводе)
  Имеется обратная связь, выдающая скорость и угол поворота, нагрузку, температуру, напряжение питания.
Обратная связь позволяет узнать актуальное положение сервоприводов в любой нужный нам момент, что облегчает разработку анимаций робота.

## Slide 6: Интерфейсы робота
В прошлом году использовались два интерфейса:
  UART1 – для управления сервоприводами
  UART2 – для расширений робота
Сейчас робот использует 4 интерфейса:
  UART0 – для связи с Raspberry Pi
  UART1 – для управления сервоприводами
  UART2 – для расширений робота
  UART3 – для управления роботом по Bluetooth
  I2C используется для вывода информации на экран
Также к роботу присоединена панель управления, хоть она и не работает в данный момент полностью.

## Slide 7: Программный код
Arduino IDE достаточно проста, но в то же время она сильно урезана по функционалу и удобству, по этому мы перешли на VS Code с расширением PlatformIO IDE.
VS Code – мощный инструмент разработки от Microsoft, это сильно облегченная и кроссплатформенная Visual Studio, которая имеет полный функционал «старшего брата» благодаря расширениям.
PlatformIO IDE – платформа для создания проектов на микроконтроллерах разных типов, в том числе под фреймворком Arduino. Теперь тут нет «.ino» файлов, весь код рассован в «.h» и «.cpp» файлы, как будто фреймворк Arduino – просто библиотека.
Мы улучшили код, отвечающий за управление сервоприводами и связью с внешней средой.

## Slide 8: Компьютерное зрение
или как мы учили python

## Slide 9: GY-31
В прошлом году для определения цвета объекта мы использовали модуль GY-31, который представляет из себя камеру всего на несколько пикселей и простую схему обработки изображения с нее, выдавая на выходе 3 параметра цвета, а именно: интенсивности красного, зеленого и синего цветов.
Датчик GY-31 очень сильно зависит от освещения и правильного угла попадания света с подсветки.
Также этот датчик не способен распознавать форму предмета и уж тем более штрих и QR коды.

## Slide 10: Raspberry Pi
Raspberry Pi – одноплатный микрокомпьютер, который позволяет делать почти все те же вещи, что и большой системный блок, только, естественно, медленнее.
На Raspberry Pi есть пины GPIO, которые позволяют управлять периферийными устройствами напрямую без дополнительных переходников. Можно как просто помигать светодиодом, так и подключить различные цифровые датчики без дополнительных переходников и микроконтроллеров. Однако мы не использовали эту возможность RPi, от нее мы взяли возможность присоединения камеры и быстрой обработки изображения с нее.

## Slide 11: Программа для распознавания
Программа для распознавания написана на языке python, который является для нас совершенно новым языком программирования. Он не похож на c++, который мы изучали при программировании Arduino. Для нас также была новой операционная система Raspbian и мы изучали как можно взаимодействовать с ней.
Мы разработали простую систему команд для общения RPi с Arduino по UART.

## Slide 12: OpenCV и Pyzbar
OpenCV – мощная библиотека с открытым исходным кодом для работы с компьютерным зрением. Она позволяет работать с изображением, определять простые формы, если использовать ее поверхностно. С ее помощью можно тренировать нейронные сети для определения сложных образов любого рода.
Pyzbar тоже является библиотекой для распознавания образов для языка python, однако она строго ориентирована на распознавание штрих и QR кодов.
Обе эти библиотеки работают в симбиозе в нашем проекте для определения цвета, формы объектов, так же QR и штрих кодов на них.

## Slide 13: Обучение
или в чем отличие от роботов KUKA

## Slide 14: Стоимость
Естественно первым же параметром мы рассмотрим стоимость.
Стоимость обучающих 6-осевых наборов оригинальной KUKA начинается от 2 миллионов рублей.
Стоимость обучающего набора «Оптима 2» на основе 5-осевого манипулятора от российского производителя «Зарница» менее кусачая – почти пол миллиона рублей.
Если рассматривать стоимость представленного вам робота, то она будет следующей: 7 сервоприводов по $50 или по 3000р, резка и гравировка поля из фанеры обойдется еще в 3000р, Arduino Mega стоит 600р, Raspberry Pi обойдется еще в 3000р, если заказывать все из Китая. Если брать российских поставщиков, сервы и RPi по 5000р, Ардуино 1500р. Даже с учетом максимальной стоимости этот робот стоит дешевле 50 тысяч рублей.
Не надо забывать и тот факт, что сервоприводы у нас уже были, как и в некоторых других учебных центрах, в наборах Robotis Bioloid.

## Slide 15: Потенциал обучения готовых наборов
Роботы KUKA позволяют изучить только язык Kuka Robot Language, который больше похож на G-Code, нежели на обычный язык программирования, это хорошо, если вы учитесь на оператора роботов Kuka, однако недостаточно, если вы хотите изучить полностью работу подобных манипуляторов.
Робот от Зарницы основан на плате Arduino Mega, что дает уже больший простор для обучения, его можно программировать со стандартной прошивкой на Kuka Robot Language, а можно написать прошивку самим в привычной многим школьникам Arduino IDE. Однако подключение дополнительных внешних модулей корпусом не предусмотрено, как и не предусмотрена сборка этого робота самостоятельно учениками.

## Slide 16: Потенциал обучения нашего робота
Наш робот, в силу отсутствия корпуса как такового, позволяет присоединять к нему всё что угодно, например, RPi с камерой. Помимо этого, конструкцию самого робота определяет сам ученик или его преподаватель, что позволяет собрать не только 6-осевого робота, но и 3 осевого, для начального погружения, или 6 осевого для большей свободы действий и усложнения программы.
Возможность выбора основы значит, что язык Kuka Robot Language так же может быть затронут в процессе обучения, и не просто на уровне заучивания команд, а на уровне создания транслятора KRL в C++, т.е. разбивки одной KRL команды на внутренние C++ команды, что позволит лучше понимать работу манипулятора и в последствии писать более оптимизированный код на KRL.

## Slide 17: Что будет дальше
или обратная кинематика

## Slide 18: IKPy
Raspberry Pi – очень мощное устройство. Программирование на python и использование множества библиотек позволяет делать по настоящему трудные вещи.
Мы нашли библиотеку для расчёта обратной кинематики под названием IKPy и уже начали ее изучать.

## Slide 19: Kuka Robot Language
Так как за основу робота мы брали промышленный робот-манипулятор, то будет совершенно неправильно программировать нашего робота только написанием прошивки.
После добавления алгоритма расчета обратной кинематики, следующей задачей станет добавление возможности программирования робота при помощи G-кодов и KRL, так как они работают по принципу «приведи насадку к месту X Y Z под углом A B C», что и является основной задачей обратной кинематики.

## Slide 20: Спасибо за внимание